Программа энергосбережения

и повышения энергетической эффективности  ООО «Энергетическая компания «Радиан»

на 2012-2014 гг.

Утверждаю: ________  В.Н. Труфанов

Иркутск 2012

Оглавление

1. Цели и задачи программы	3

2. Структура энергопотребления	4

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	5

4. Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	6

5.Расходы на реализацию программы	7

# 1. Цели и задачи программы

Цель – снижение энергопотребления возникающего в процессе производственной деятельности до технологически обоснованного уровня, характерного для аналогичных по набору и количеству оборудования компаний на территории Иркутской области и обусловленного параметрами основного и вспомогательного оборудования, использующегося для передачи электроэнергии, и физическими процессами, протекающими в нем.

Задачи:

- Создание системы энергоменеджмента, позволяющей использовать системный подход к управлению энергосбережением.

- Поддержание сверхнормативных потерь в распределительной сети 10-0,4 кВ, обусловленных хищениями электроэнергии на нулевом уровне.

- Снижение технических потерь электроэнергии в распределительной сети 10-0,4 кВ на 0,1 %, в результате проведения мероприятий по обеспечению требуемых параметров качества электроэнергии;

- Оптимизация режимов работы оборудования сетей;

- Внедрение инновационного энергоэффективного оборудования;

- Реализация начальных этапов создания технологической основы для создания электрических сетей в концепции Smart Grid (внедрение элементов телемеханизации, системы АИСКУЭ, программных продуктов для построения системы Smart Grid и т.д.).

Программа разработана в соответствии с законодательством РФ:

- Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ;

- Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 №340;

- Требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденные Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 26.10.2010 №91-спр.

# 2. Структура энергопотребления

В процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии (мощности) ООО «Энергетическая компания «Радиан» выступает потребителем энергоресурсов.

Структура энергопотребления ООО «Энергетическая компания «Радиан»

на 2011-2012 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Расходы на приобретение потребляемых энергоресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. руб. | Доля, в % |
| 2011 факт |
| Технологической расход электрической энергии (потери) | тыс. кВт.ч | 3 484,2 | 2 372,8 | 98% |
| Электроэнергия на хозяйственные нужды (энергопотребление офиса) | тыс. кВт.ч | 35,0 | 56,0 | 2% |
| Итого |  | 3 519,2 | 2 428,8 | 100% |
| 2012 план |
| Технологической расход электрической энергии (потери) | тыс. кВт.ч | 3 815,1 | 2 660,0 | 98% |
| Электроэнергия на хозяйственные нужды (энергопотребление офиса) | тыс. кВт.ч | 35,0 | 62,0 | 2% |
| Итого |  | 3 850,1 | 2 722,0 | 100% |

Анализ структуры энергопотребления ООО «Энергетическая компания «Радиан» показывает, что основная доля расходов на электроэнергию приходится на компенсацию технологического расхода (потерь) электроэнергии – 98%.

В состав общих потерь электроэнергии входят нормативные и сверхнормативные потери. По плану на 2012 год нормативные потери приняты Службой по тарифам Иркутской области на уровне 2,52% от поступления в сеть, сверхнормативные потери составляют 0% от поступления в сеть.

Нормативные потери (технические) – потери электроэнергии, возникающие при ее передаче по электрическим сетям и обусловленные естественными физическими процессами в электрооборудовании связанными с протеканием электрического тока (нагрев проводов и кабелей), влиянием высокого напряжения (коронный разряд) и классом точности приборов учета электроэнергии

Сверхнормативные потери - потери электроэнергии, возникающие при ее передаче по электрическим сетям и обусловленные хищениями электроэнергии, а также повышенными потерями на нагрев проводов и кабелей в электрических сетях, где установленное электрооборудование не соответствует фактическим максимальным (суточным, сезонным) нагрузкам.

# 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Основную долю энергопотребления ООО «Энергетическая компания «Радиан» составляют потери электрической энергии и соответственно основные мероприятия программы направлены на снижение норматива потерь.

Мероприятия, направленные на поддержание нулевого уровня сверхнормативных технических потерь, декларируемые в данной программе, будут реализованы по двум направлениям:

- выявление потребителей электрической энергии искажающих данные по потреблению электрической энергии (в том числе ограничение потребления мощности сверх разрешенной величины), пресечение случаев хищения электроэнергии и т.д.;

- совершенствование системы учета электроэнергии в рамках программы по замене приборов учета электроэнергии.

Оснащенность приборами учета точек поставки электрической энергии составляет 98%. Ввиду окончания межповерочных интервалов у приборов учета электроэнергии за период действия программы планируется заменить 30% приборов учета.

Мероприятия, направленные на снижение нормативных технических потерь, декларируемые в данной программе имеют три основных направления:

- мероприятия, выражающиеся в снижении потерь электроэнергии за счет применения современного силового оборудования, а также использования проводов и кабелей, сечение которых подобрано с учетом действующих и перспективных нагрузок;

- мероприятия, направленные на оптимизацию режимов работы электрических сетей;

- сокращение расхода электрической энергии на собственные нужды электроустановок;

Прочие мероприятия:

- снижение аварийности и сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования линий, трансформаторов и т.д.;

- снижение потребления энергоресурсов в зданиях, строениях сооружениях принадлежащих Компании на праве собственности или на иных законных основаниях;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии, в целях дальнейшего определения их правового статуса.

# 4. Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив технологических потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям | % | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс. руб. | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета | % | 98 | 98 | 99 |
| Экономия энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих Компании на праве собственности или иных законных основаниях, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии на хозяйственные нужды | тыс. кВтч | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
|  | тыс. руб. | 0 | 2 | 2 |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
|  | тыс. руб. | 0 | 2 | 2 |
| Экономия воды | Куб.м. | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
|  | тыс. руб. | 0 | 1 | 1 |

# Расходы на реализацию программы

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | 2012 | 2013 | 2014 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию программы | 5300 | 6300 | 7200 | 18800 |
| 1 | На реализацию эффективных окупаемых проектов по программе повышения эффективности производства, направленных на снижение потерь | 5300 | 6300 | 7200 | 18800 |
| 1.1. | Ремонтная программа (применения современного силового оборудования, а также использования проводов и кабелей, сечение которых подобрано с учетом действующих и перспективных нагрузок) | 5000 | 6000 | 6500 | 17500 |
| 1.2. | Дополнительная установка приборов учета электроэнергии | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 1.3. | Замена приборов учета (модернизация системы АСКУЭ) | 300 | 300 | 400 | 1000 |
| 1.4. | Снижение потребления энергоресурсов в зданиях, строениях сооружениях принадлежащих Компании на праве собственности или на иных законных основаниях | 0 | 0 | 100 | 100 |

Примечание: затраты по данным мероприятиям подлежат уточнению по факту их включения (не включения) Службой по тарифам Иркутской области в расчет необходимой валовой выручки ООО «Энергетическая компания «Радиан» на 2012-2014 гг.

| Наименование мероприятия | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты, тыс. руб. | Эффекты, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. | Эффекты, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. | Эффекты, тыс. руб. |
| Технические | Ремонтная программа (применения современного силового оборудования, а также использования проводов и кабелей, сечение которых подобрано с учетом действующих и перспективных нагрузок) | 5000 | 500 | 6000 | 500 | 6500 | 600 |
|  | Снижение потребления энергоресурсов в зданиях, строениях сооружениях принадлежащих Компании на праве собственности или на иных законных основаниях | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| Совершенствование систем учета электроэнергии | Дополнительная установка приборов учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  | Замена приборов учета (модернизация системы АСКУЭ) | 300 | 50 | 300 | 50 | 400 | 50 |
| ИТОГО по годам | 5300 | 550 | 6300 | 550 | 7200 | 660 |
| ИТОГО за 2012-2014 гг. | Расходы 18 800 (эффект 1760) |